Nivelul: Fizic
Nivelul
Fizic
- Layer #1 -
drd. Adam Mihai Gergely
Aplicație
Transport
Rețea
Legătură de date
Fizic

---
Medii de transmisie
- Medii de transmisie cu fir (terestre):
  - Cupru (Cablu UTP/STP)
  - Fibra Optică
- Medii de transmisie fără fir (wireless):
  - IEEE 802.11 Wireless

---
Transmisia cu Fir – Cupru
- Unitate de transmisie: rezistență electrică (curent electric de joasă tensiune) - Electroni
- Exemple:
  - Cablu UTP
  - Cablu STP
  - Cablu Telefonic
  - Cablu Coaxial
- Distanța maximă: 100 metri
- Utilizare: LAN-uri și unele WAN-uri (pe serial)
- Dispozitive: Placă de rețea, Modem, Repeater, Switch, Hub, Router

---
Transmisia cu Fir – Fibră Optică
- Unitate de transmisie: refractare a luminii - Fotoni
- Exemple:
  - Fibră single mode
  - Fibră multi mode
- Distanța maximă: Kilometri
- Utilizare: unele LAN-uri rapide și WAN-uri
- Dispozitive: Media Convertor, dispozitive cu intrare SFP

---
Transmisia fără Fir – Wireless
- Unitate de transmisie: unde radio (EM) oscilate pe frecvență
- Exemple:
  - Wi-Fi
  - GSM: 3G, HSPA, GPRS, etc...
  - GPS
  - Bluetooth
- Distanța maximă: variază în funcție de frecvență și putere
  - Frecvență mare, acoperire mică: Wi-fi (max cateva sute de metri)
  - Frecvență mică, acoperire mare: GSM (câția kilometri)
- Utilizare: LAN-uri
- Dispozitive: Placă wireless, Access Point, Wireless Router

---
Ethernet: tipuri de legături
- Cablu Ethernet:
  - Cablu UTP categoria 5 sau 6
  - Cablu torsadat
  - 8 cabluri componente
  - Conector: RJ-45 cu 8 pini
  - Standarde de mufare: T-568-A și T-568-B

---
Standardul T-568-A
- Clasificarea de culoare:
  - Alb-verde
  - Verde
  - Alb-portocaliu
  - Albastru
  - Alb-albastru
  - Portocaliu
  - Alb-maro
  - Maro

---
Standardul T-568-B
- Clasificarea de culoare:
  - Alb-portocaliu
  - Portocaliu
  - Alb-verde
  - Albastru
  - Alb-albastru
  - Verde
  - Alb-maro
  - Maro

---
Corespondența Standardelor A și B
A
B
Pin 1
Pin 1
Pin 2
Pin 2
Pin 3
Pin 3
Pin 4
Pin 4
Pin 5
Pin 5
Pin 6
Pin 6
Diferența dintre
standarde:
Inversare PIN
1 cu 3 și 2 cu 6
Pin 7
Pin 7
Pin 8
Pin 8

---
Tipuri de legături
- Legătura STRAIGHT:
  - Ambele capete sunt mufate în standardul A sau ambele capete sunt mufate în standardul B
  - Se leagă dispozitive de tip DIFERIT (electronic):
    - Computer – Switch
    - Computer – Hub
    - Switch – Router
    - Hub – Router
- Legătura CROSSOVER:
  - Unul din capete este mufat în standardul A și celălalt este mufat în standardul B
  - Se leagă dispozitive de ACELAȘI tip (electronic):
    - Computer – Computer
    - Switch – Switch
    - Hub – Hub
    - Computer – Router