194.102.155.108 / 27
194.102.155.108 | SM: 255.255.255.224

Cerintele:

1. Sa se afle Adresa de Retea (Network Address)
2. Sa se afle Adresa de Bcast (Bcast Address)
3. Sa se afle Primul IP UTIL din clasa (Net+1)
4. Sa se afle Ultimul IP UTIL din clasa (Bcast-1)
5A. Daca se da Prefix, sa se afle SM-ul.
5B. Daca se da SM-ul, sa se afle Prefixul.
6. Sa se afle nr total de IP-uri din clasa
7. Sa se afle nr de IP-uri UTILE din clasa.

Raspunsuri:

1. Net:	194.102.155.96
2. Bcast:	194.102.155.127
3. 1st IP:	194.102.155.96+1 = 194.102.155.97
4. U IP:	194.102.155.127-1 = 194.102.155.126
5. SM:	255.255.255.224	Prefix:	27
6. Nr TOT IP din clasa: 32
7. Nr UTIL IP din clasa: 32-2 = 30 !

Varianta I: Calcul Binar (safe, lung) - incepatori
Tabel IP:

-	128	64	32	16	8	4	2	1
194	1	1	0	0	0	0	1	0
102	0	1	1	0	0	1	1	0
155	1	0	0	1	1	0	1	1
108	0	1	1	0	1	1	0	0

Prefix: --- se numara efectiv cati biti de la stanga
SM: --- si acesta se calculeaza tot in tabel
Transformare:
Biti de Net	Biti de Host

IP:	11000010.01100110.10011011.01101100
SM:	11111111.11111111.11111111.11100000
----------------------------------------------
00000 (min)

IP:	11000010.01100110.10011011.011

11111 (max)
LUNGA: Operator LOGIC de "AND"
SCURTA: Pur si simplu inainte de BARA ROSIE, recopiati tot IP-ul de mai sus.

Determinarea (Recompunerea originala):

Network: 11000010.01100110.10011011.01100000
194 . 102 . 155 . 96

Bcast: 11000010.01100110.10011011.01111111
194 . 102 . 155 . 127

Nr total IP din clasa:
1. Scadeti din adrese: 127-96+1 = 32
2. 25 = 32
3. Diferenta dintre 256 si ultima grupa din SM:224
256 - 224 = 32
Varianta II: Schema CIDR (experienta, scurta) - avansati

a). Construirea schemei CIDR	Grand: 256

prefix	sm	nr ip tot
P:	/32	255.255.255.255	1
/31	255.255.255.254	2
/30	255.255.255.252	4
/29	255.255.255.248	8
/28	255.255.255.240	16
/27	255.255.255.224	32
....	A B C D

deja am raspuns direct la 3 cerinte

IP: 194.102.155.V / 27

S1:	194.102.155.0 - 194.102.155.31
S2: 194.102.155.32 - 194.102.155.63
S3: 194.102.155.64 - 194.102.155.95
S4: 194.102.155.96 - 194.102.155.127
S5:	194.102.155.128 - .....
S6
S7
S8	-	.255

Net: 194.102.155.96
Bcast: 194.102.155.127
1 ip: 194.102.155.97
U ip: 194.102.155.126
SM / Prefix: automat determinat din CIDR
Nr total IP: automat determinat din CIDR
Nr IP utile: Nr total IP - 2 = 32- 2 = 30